## Slide 1: Trabalho de circuitos digitais
Equipe: Erick de Brito, Cicero Igor, João Marcelo

## Slide 2: Objetivos
Executar um projeto de soma de dois algarismos em base decimal.
Aplicação de circuitos na linguagem C e na plataforma logic.ly.
O usuário deve "desenhar" através de displays dois valores, que serão transformados em 4 bits e será mostrado um valor de 5 bits em decimal.

## Slide 3: Início
Primeiramente vamos testar se é possível executar este projeto em C. Utilizando teclas do teclado para alternar os valores do input individualmente, podemos facilmente fazer uma ferramenta que faz a soma de dois números em binário. Mas como isso é feito em C? A linguagem tem ferramentas lógicas através do comando 'if' que pode fazer testagem com && (AND) e || (OR), diferente do C++ que possui o tipo de dado "bool", representando verdadeiro e falso, usaremos inteiros que trocam entre os valores 1 e 0, e usando constantes globais, vemos que: x_premissa = VERDADE;

## Slide 4: Parte I
Podemos observar que existe um padrão para a soma de 2 bits. Como as entradas devem ter 4, representaremos o resultado com 5, então podemos montar uma tabela para descobrir qual o padrão:
SIM! Um padrão existe, podemos observar que quando as entradas são diferentes, a casa decimal em questão será verdade no resultado. Na lógica, já conhecemos a bicondicional, e sua negação é a disjunção exclusiva. Como descobrimos qual o circuito responsável pela D.E.? Conhecendo a porta AND e OR podemos usar a álgebra proposicional para descobrir.

## Slide 5: Parte I
Essa expressão comum motivou a criação, essa é a porta XOR, representada pelo símbolo ⊕

## Slide 6: Parte i
Agora só precisamos resolver o problema da casa decimal, que vimos anteriormente e ignoramos, como podemos representar isso? Bom, devemos prestar atenção que na verdade, o valor que sobra da casa anterior faz parte da soma dos dígitos da casa pra onde ela foi enviada, já que na verdade 1+1 é o mesmo que 01+01 e a na casa das unidades: 1+1 = 0 e vai 1 para as dezenas, e na próxima casa teremos 0+0+1 = 1. Espere.. Então no caso todas as somas devem precisar de 3 números, os 2 a serem somados e alguma possível sobrecarga da casa anterior.. Vamos anotar isso. Agora voltando, como podemos entender o problema da sobrecarga (em inglês overflow, ou seja, transbordar)?
Podemos observar, que dos 3 valores que serão somados para nos dar o resultado daquela casa decimal, basta que PELO MENOS DOIS deles sejam 1. Podemos representar isso como um circuito? Sim, valeu Karnaugh!

## Slide 7: Parte I
Lembra que todas as somas precisam de 3 entradas? Bom, nós já podemos começar a organizar a cadeia de somas e carrysque montamos. Lembra que anotamos sobre as 3 entradas? Então no caso o resultado da disjunção exclusiva entre as duas entradas, deve ser somada ao bit que pode ter vindo da casa anterior, e como é feita a soma? Com a disjunção exclusiva.
Também é óbvio perceber que nunca a casa das unidades recebera um carry, e vamos fazer o resultado com 1 bit a mais que as entradas, justamente para não perder o possível carry da maior casa. Teríamos enorme economia de portas se ignorassemos o carry das unidades, mas para deixar menos confuso, ele estará presente mas com uma constante BAIXA. Deu certo! Mas importante notar: a plataforma permite personalizar um circuito, onde qualquer sistema pode ser simplificada por uma caixinha com as entradas e saídas, então próxima vez que a soma aparecer, não será feia assim!

## Slide 8: Finazalizando parte I
Bom.. Isso foi.. Menos de 20% do projeto. Vamos lá para a parte mais difícil, e vamos representar o codificador, que transformará a resposta de 5 bits em valores decimais. Eu não sei nem por onde começar.. Mas vamos tentar. Vamos colocar as informações que temos num papel, e ver se conseguimos pensar numa solução.

## Slide 9: Parte II
Como fazemos pra descobrir o circuito que transforma um número em binário de 5 algarismos em um display de 7 segmentos que represente o número corretamente?
Podemos perceber através das tabelas verdade que de alguma forma podemos ser capazes de organizar os circuitos..

## Slide 10: Parte II
Usaremos as nomeclaturas dos displays desta forma: vertical/horizontal-esquerda/direita/nenhum-inferior/superior/central.
Podemos perceber, que já que não há um padrão, as 5 entradas devem se organizar de uma forma que consigam representar as configurações de cada display, mas como observamos que todos se apresentam de forma diferente, teremos de fazer um circuito para cada um dos 7 displays.
Relembrando o que foi explicado em sala, para isso devemos usar "a soma dos produtos" para descobrir as expressões que transformam as entradas nos padrões de cada display. Mas como isso funciona exatamente?
http://theteacher.info/index.php/fundamentals-of-cs/2-logical-operations/topics/2642-deriving-boolean-expressions-from-truth-tables

## Slide 11: Parte II
Se Q é falso ignoramos, mas quando Q é verdadeiro, devemos guardar de lado A.B.C, sendo que os que forem 0 são barrados. No final, somar todos juntos.
Exemplo, do lado: na primeira linha, '?' é verdade, P e Q são verdade, então temos P.Q, pulamos a 2º, na terceira teremos !P.Q e por ai vai. No final então, somamos tudo, obtendo PQ+!PQ+!P!Q agora vamos simplificar para reconhecer essa tabela verdade:
Deu certo! Realmente era a condicional, Pois Vera Fischer é Falsa.

## Slide 12: Parte ii
Então esse é o método que usaremos para montar as expressões, a partir das tabelas verdade. Outra coisa que estamos adotando: como as entradas do usuário vão de 0 até 9, a maior soma possível é 18, então trabalharemos apenas com a casa das unidades, mas de 00 até 18, ou seja, os números de 00000 até 10010 serão representados por 0123456789012345678. É muito importante ter isso definido, pois a tabela verdade precisa estar completa para o método funcionar, por exemplo, mesmo que 11011 seja maior que 10010, ele obviamente não vai nunca ser um resultado mostrado pelo projeto (pois o máximo é 9+9, não há como obter o 27) mas mesmo assim precisa estar definido nos circuitos. Como são 5 bits, a tabela verdade terá 32 linhas, que serão: 01234567890123456789012345678901, de 00 até 31, mas sempre estaremos representando apenas as unidades.

## Slide 13: Parte ii
Bom, agora vamos montar uma tabela mais bonita. Perceba que não é necessário seguir preenchendo após o 9, pois os números de 10 a 19 e de 20 a 29 tem sempre as mesmas unidades que os de 0 a 9. Então a sequência repete 3 vezes e falta apenas 30 e 31 no final. Agora nós pegamos os valores das linhas de cada coluna. Por exemplo, para o 'A', que representa a vertical esquerda superior (VES), nós pegamos esse valor 1000111011 e repetimos 3 vezes e adicionamos os 2 primeiros.
Faremos isso novamente todas as vezes para cada uma das colunas, que representam os displays da saída. Então não precisaremos repetir esse passo para 'B', ou 'C' e por aí vai. Mostraremos apenas o resultado final, que é a única coisa que difere.
Devemos também pensar num método para representar as dezenas, que apenas alternam entre 0 e 1 (00 a 18)

## Slide 14: Parte II
Lembra do método que descobrimos para derivar uma tabela verdade de volta a expressão booleana? Bom, agora nós temos o resultado das tabelas verdade de cada display. Já que o professor liberou em sala, não precisaremos quebrar cabeça fazendo a álgebra e as simplificações, pegamos o valor de 0 a 9 do VES, que é 1000111011, repetimos 3 vezes e adicionamos ao final os 2 primeiros: 1000111011 1000111011 1000111011 10
Agora apenas colamos isso em um site que simplifique por nós. Os resultados do cálculo do site, ali em marca-texto amarelo, representam a expressão proposicional, onde 'A' é o algarismo das dezenas de milhares, e o 'E' as unidades (em binário). Onde quer que vamos aplicar nosso circuito, precisamos completamente delas, que ao total serão 12.
Fonte: https://www.dcode.fr/boolean-truth-table

## Slide 15: Finalizando parte II
Essa é a expressão do circuito que transforma os 5 bits do resultado da soma no display VES. Observamos que são 8 parênteses entre OU's, e dentro dos parenteses existem apenas E's. Sabendo que A, B, C, D e E estão em ordem, podemos também ir organizando os barrados, exemplo, são 8 E's como entrada de um único OU, o primeiro E tem apenas 3 entradas e a última é barrada, vamos organizar:
(a ∧ b ∧ ¬d) ∨ (a ∧ ¬b ∧ ¬c ∧ d) ∨ ( ¬a ∧ b ∧ c ∧ d) ∨ ( ¬a ∧ ¬b ∧ c ∧ ¬d) ∨ ( ¬a ∧ ¬b ∧ c ∧ ¬e) ∨ (b ∧ ¬c ∧ ¬d) ∨ (b ∧ d ∧ ¬e) ∨ ( ¬b ∧ ¬d ∧ ¬e) vertical esquerda superior (A).

## Slide 16: Parte III
Após organizar corretamente em ordem temos aqui o circuito funcionando. Mas como sabemos que está correto? É bom testar um por um, pois as vezes os erros são discretos. Por exemplo, o 2 e o 7 não tem, mas o 8 tem os display VES aceso.

## Slide 17: Parte III
No site logic.ly/demo que é muito útil para a prática, podemos perceber que ao selecionar um circuito inteiro segurando e arrastando com o mouse, é possível copiar com ctrl+c, que trará um código bizarro para a área de transferência. Esse texto, quando colado de volta no site, replica totalmente o circuito como ele estava, até com os fios conectados.
Mas por que estou explicando isso? O que tem a ver? Bom, é que eu salvei o código de todos os circuitos que fiz, então se alguém quiser estudar, analisar, melhorar ou até roubar, bom, estou compartilhando com boas e ingênuas intenções. Qualquer pessoa poderá copiar esse código e colar no site, criar um "custom" (versão simplificada do circuito) de cada um dos displays e ver o resultado final na prática (eu também salvei o resultado final). Bom, agora eu vou mostrar apenas as fotos e códigos.
http://ns.logic.ly/1.6;base64,jdLNbtwgEAfwV7E4BzwMw1cVRz3kkgfoOQKMs66ovYqxstunr+tNcnAuuTIz4sd/uC/zy5jKtbn8KdPSsVOt5x9tOy1iL4hybaUw7OF+jr9zqk29nnPHyvhyqs9xLfHnRxtr1rHvmHEQIGXgKQ09J5cjjwqJJ0Dpkld90Jo1l44hCq/BgkRptDVGE2uuHZPaCFDeW6PAASmNrHmda6jjPHUMWHuQLG9jTaejgmKOmQxw7aXkJO3AvTaKy0gDupSHlHFXbEJB1jkrwYOSUiuzM1CRIAQ0IMkq8ObAaOa1nte6BTaEsuQvrBJiLkeVDSAjaMezU4pTsobHSJprTcE7RNQ03FQeBDnlAD2g27K5oRRYYQGV81J5jWQOppovdUskl5y2o9DPy10TX8dympvwdy3/kWmepk25ld9f8Ovp8btx3Qaepj5f9uvG6WP+e0vf+z/HN0z7/vce/gE=

## Slide 18: Parte III
:http://ns.logic.ly/1.6;base64,vVrRbuM4EvyVwO/UNNnNZnOxs7iHe9kPuOcDKYk7OeSSwY4HN/P3V7I0wGIzFmhYSYLkIbblcnd1VTWVX59e/ngcn74/fPvv0/OXj6dP5/PnXz58eP4yXB4Ynr5/8IOefvv1pf5nHs8P5++f54+nL/97PI+f/vHjKaeHr4/Tx1NgphySOYt5dpJLdjXGyRm1VK1ZSb6eHr59PLHy4MUi4ekayPLp4TteTkOkZMIasqeU/enhz5dzOT++PH88ZTo9vHw9f/56BshWnr7Mpw9doCZfdMw8uuJTcxJ8cnVu3tVMlGoutZpeQAnbgPfGu6uKMvEFlE9DAkIyUfHJoh4CKmqZZxmLCzGyEx9nZ4nN5clPU+DSfA4XUNHTIJo5Ja/EOUZZUenAHGM0b1E8m8RDYBFZm3QaXa6lApZGZ1aaa+b9bDxbqX6FZTyYJZQks2R8iDeslU5FpjazizFkJzWoK4WTi36q2mjKyY8XUGjbEDh4VIU4pHwIpvI8/R1Qy1RHy+LyqABkpbhiai6EiWpplUKIF0AuDJwzhWgYiCA5UbpgEkJTvc8+KEcxL3/H9Pi8QuJXcJ5fzq8I3kYLuamzaVInrQJOqN7xWJLV5seobYWjQ1TC+wFPyiQxrGOX/BCzcGBTBcPCNTS+Bw1rDZny6KZ5KU4cxVWailPO0goVs3HtFseByOM7RA8i6VqaYDKQJAKpNOXM/Vh+0qgiLc3TmF2BDDkh7x3GrrpaEk3THFEvumDxKQ+UJRigBCO1lc9o3iALbyz7GCjqfY2iGZ+rTMHNqRiIbNVlMXZcdAqUJpmDXeAEQhFCAg4jrx5jvzVKBw+9IOgFW+alZHdUh70m0NWchyw7kTa5HAo7xeyT5yal6tapMIRIMaFfxll5K04YUBRcJAYoUKBXk3VTccqkFpZqFAg/itMypCeQqy2gJT5XuMVaHEuDZzEUKBuHHH4Uh5dhi5i3jFbFq63qYjFNQUopGKIaUJsSmjPgcKGk5iPcJPqy1kZsgH95L3xpTdIVDQwugdnJUB2LMd/Qqp/AgQZXg1+4UKs4vJV35ith2PFFNME10+phxPBQ9oAknFCdbao0DfBV1AzTz3RLcX5CHKqJ65QmyIzHWDWJrvA0uwkXVg0gjudVcHxM4AjYGqIm8pnipn8yZEsSiJiCvjavm5hTZS6QutHJFBLkuBWkDiGHnzEY+ylOZYMjinn2i+BAk2P2G5MJPYS9KiYcchxe5Y6bqlOTzDFAdGCWeRkrdtbGhLEyqSMomutK5Jgi7CqnyB61kR9gFnqrZPQQyUghydfQSE9x0I0wEzLG2BLMoRjMYUkb48xxzjSjBqtXYWIGMVu0DlpkW/pZvCHgF9IYHuPrneqicUvoBVwGyYIggFybg/4Ex+RngnVitKetNH7wHg2MSRi6s4Ye9GxIAjIZJ5Qs8X3uYKlkxvSAtwLe8Bwhx3NwEbRuwZth1i5oEuVBA4hjPgSOlDcSB+hQkLTkMMC0u/o0za14VNhRQEGkxYoQDf2ZK/JOwrTFukZnFRpQwmWSF9OkH7YJa8iSgVohgkp3yh+XQhgiJzOChPgWkZkrEgZVAbUbGrWhAYcJcovEZZFl8a/vq0RHuDcCtpItLbwLjarOMWOEUmbUBtHY5QijqvDLWutIcYsUiRNisWV4Qo5IfT9qE4ek2SBEGCiVq43qYk20mQsjY40oEPKNoiqzqJu8iFWCXW0mjsA5XALyggRE3sAkLDnMumRBLEvxPtbM2FaMY0PYAiIJCr8cZ3IeStao1Ta1jcJpEeK4GIAGLBO6ZeMFIrRHTVJEm+6LfvPcKmhZweGEpQb5EsqXBNKTaUoVQ59WrYHRY6CS+iUDo6fbShOGjKIkWAUCUL7TMlPBGlUtO4LtORk9UiCE3wUqPGvBRujzCgYdQfaFO0FpPPO2YCVYlGQEa2QPgYvfQOGfsGY0rAAxwsAR2yDDCKHmJ4SKqpC3wrG0tTSL6g+mALTIMMcNDitokyRrBPvRxavK1yc2AdJLaA8vjBGqSH6MDDhKgQw3RTRdNwYE8EX5sF6iFnoR3IXDgvZxQj+xroM910n8ujYvf74Kfgw191KdjrocGlREQJTcpbHyCM+0GtcYinSFGmB/x34FldwODZCEB7QyC0i97DZXsdgrLE+Pf3w6/7t+faqvhrxga2htxNbil7yFSS+QfshOZEWrMF1rwgFL0A4gw36HFKhrt7CSY7e5LFMoHaLhXzHRgmN8eX4GEPxh2z//9fs/eze59QW/P0/zt+Vq6we8vL5vMb08f3u5vw6mb5E7EsxOZfoy3nUwfZG1E0zfHncdTN9a2gmmb2+6DqZvC/wrmLBTma616UgwOwTuW5qOBLPTpr4cfh1M31bR2aa+HH4kmJ029R0aHznaO5XpOyw+EsxOZfpOY3fa1CWanQS+tzK328FOm/qOz6+D6TPaXju4s019RvtObbrdm/bs4M7K3A5mZ5r6biPsjHaX679Xm7pc/50I3Of6nWDubVOf6/e69p3edLtR8ttxpi+CdFbmXgXuiyDvRODb2/SGnOk7CXwnnek7CHynNvWdA74TgftOj3u9qeuTHQlmr01dPT8SzF4g75qGI8HsKPDdo9117tY72l0Xuw6m70jynbzpdjBvuB3cDuYNl7jbwexwpu9Q/DqYvpsfnWD6bhccCWaHM313Uo4EszNN9xL4djBvuDf1ce6dwlVfm98pXPUNQCeYPp3Y2Si7bsP0hqsuAh4JZu8cuCsCHAlmR2f6Vo0jwezoTN8J95FgZOdGRtdhz5Fg4s4Jeddp5ZFgdCdCdB0qHwkm7bSp62I73tR1a/WVznzY/k39t/8D
Link

## Slide 19: Parte iii
Agora, 'F' ou display Vertical esquerdo Inferior (VEI): 1011011011 1011011011 1011011011 10 (a ∧ ¬b ∧ ¬e) ∨ (a ∧ d ∧ ¬e) ∨ ( ¬a ∧ ¬c ∧ ¬e) ∨ (b ∧ c ∧ ¬d ∧ ¬e) ∨ ( ¬b ∧ d ∧ ¬e)
http://ns.logic.ly/1.6;base64,vZnNbuNGEIRfReB96PnpmekOVoscctkHyDmY37UCRTLWMmK/fdqiHFPLJTGCZOsoi+Ln6uqqIfRlu/++SduX1fM/293jurs/HB5+u7vbPfbHP/TblzvVu+7rl338u6TD6vDyUNbd47+bQ7r//e0j3eppk9dd1io7g0VIgipAxyqwOicKYQo5QIzJdqvndaeN7uX4ZbrVy7ozqqfxy3erH/tDOGz2u3VHslvtnw4PTwemrGH7WLq7NiqJqIxyovoiBbhsRMyShFcBlHNOa++PVNa68/sPUKbXHt7f1DeBSinKEmUQLlIUgK9SIWlBaGwIPklf9REKvO3NFMr1MIZSN4EqGkqJEARYaQQYcIKHBgJSSapmvk+NRyhD2NtPUiqWFGSVVkB0bCqyWWBySmAG1jD6mHBQikf8q/FdqVTY5Z+JMFLFXIPQ2hLbHEmg1FnkVMBaEzQldSRCOhsdnoi06XHk/QnRZjcAmRYYWXw0NiPb2WWemWOYIFE4aXVCZwFsOsI4R70cCYH/w7DF3mHgKpqMYAOVKrSRmqVRSlAGErZkKfkuIUk5JAC43o1o3qRBttA7zcRBF8GUZJOMmmEiFZaG2DmQvZBeoQsR0WAenIPqTJo3O/sex9JcBaOqC8VSErxgPKfKHOSqEzHlmL01kGmwsQXT++mcQPf0zvIamL+GgQnMbn/4GaZ6GYoqRaRseUwyaxGiJ0HaGcCiHFEZHAznew5HGC39WXyrSVC/0agWGgaxiZ0hKhWOHe3ZNC4hz6lIyR4yFdwgDdfGNHaOVhrPyV5FY1UgrFxiKjAIRN5zTJE7rUbKqKp1YagLB+yPgUDBOcHsdJoIAuYUDHuD84W7QXH2cY1yDFcNXLGeBXrzre71QKB94xq3TcRK52UmYSiyBpiKiJa3OqNOxJVAINXJrL8qAqXM+eZcp4f2KZqKScSgWI/ALU48HAGQqjHEe0WDP4zFXk39oTn4xjSunWb/Y1JHwCElOfKdfK0jJCmC4tNODWAxOlOsPsGQO8/bYXcszC6Lndx+u/l+f/grPm3j5PwARVMpICSfWvhQE9kj2UghoySlk6tQTocahT2NdnXwi+XFhrkOkq8cab/bMQi/cWrIP7/90RocwwXfdrk8v37b8A8er2+rzuPnT5ereZi2g908TJvLxzALyrSZdB6mrazGMHoepi1BbgmzMKa2QJ2HaTvhNCrT1jULnmmq8VYDNz0v3XKbFpRpO2fPw7RFQ+M2ta3mLZVZgLl2TG2H4sYxtT043hJmwcDXjulymA8cU1uCN8K0PUrPw7Ql+Cdt0+V1sABzbc5cnsDm48Z0OcwHrnZbt32SZy5X5gM903YEaYS5dkyXn2c+MIEvh1lQpq1152Hanq3GMLBQB03dckuYpZxpStBbwiydgZtW85YwCwZuM+AtYZZypunL5mHansonMHen32C+/gc=

## Slide 20: Parte III
Vertical direita superior ou 'C', VDS: 1111100111 1111100111 1111100111 11 (a ∧ ¬b ∧ d) ∨ (a ∧ ¬b ∧ e) ∨ (a ∧ d ∧ e) ∨ ( ¬a ∧ ¬c) ∨ (b ∧ c ∧ ¬d) ∨ (b ∧ c ∧ ¬e) ∨ (b ∧ ¬d ∧ ¬e) ∨ ( ¬b ∧ d ∧ e) ∨ (c ∧ ¬d ∧ ¬e)
Vertical direita superior ou 'D', VDI:
1101111111 1101111111 1101111111 11
(a ∧ b) ∨ (a ∧ ¬c) ∨ ( ¬a ∧ c ∧ d) ∨ (b ∧ ¬c) ∨ ( ¬b ∧ ¬d) ∨ e

## Slide 21: Parte III
http://ns.logic.ly/1.6;base64,7V3LrhvHdv0V4YxPtev9CK6CDBwgnmQSJNOgntcKZMmwjhM7X59V7D4PHpJ1d6ubzB1QhmXBksjF/Vpr79rV/Mvnr3/9lD//+eGPXz5/+fbx4eenp1//4YcfvnybDr8xff7zBzHZh3/8S/7929PXXz58ib/Ujw//8m8PH57+/BW/4soZkaJlIbrMtFcNv2qceVmD9FHrovrfpr7L1/RfNT8tr/3tfz495Z//6fmPPHz4/VP5+JC0qUIZz5y2nGmdPIsxcNaszSaLmGyMDx/++PiguX/48OfHB+EePvz29Sk+ffr65eND4A8f6h+/fv3t6V8PH+V/Hz58/f3p19+fAKvFz9/qww8kGMHFlmzQzNUUmTbGsVhlZNa11rjnLil5gGGkmuQBiJxEePvDDIH98Z3AvNFWG1lZTEIynV1h0UnBpFRF2OKNjfkAzBoLm3dgTPgjaN7bEbL8nci089E5p1kNyjEtbWFBa4ROjiU61USq/IDMefWCTK5B9t/ficxEXqR3gRVZE9MiSQRw0yzlzJuWpTmXDsiCeEVm1iBLfxNZ/FJODKaM0y16hoCHK0U1QOQlay0GxHw2AH2AJWyYpDng0pxP3PCXH/I9qk9fZhSKgsBVIXPMmoUa4TLfEvPVaqZUxrurmk3Us2G8nfyCQOrJO7MTAqtCsdFnJJYOTFvnmFehMZPxn1C417UdEHjVP/iMQPMdEdQSjC1VMlNQ2HT2iAsJp0QlRMC75GxnL1j7agNtJrsfgob3sUohG3xhWinU1wgELmpvTOWu5LLUGvtqA7+jDbiVKUWUt1JrYzpojkiUSF1rkmxW1FjsUnTFSyT2wrcbgsJD4MgG1rwAgoY8DUUX1gy3yajMTZjLvnT6NRLFjl4wrriUuWCiFYNcsI2hwqZuEh1sbMHIOReEcM9VQjk56ddkvIxAniD48vXpPYKmLT4zctCGALJtYNwgfEJYNOVVrllouyDQM/dJ7Sb79v0vAhAUAMIK1SsSi3NBOvwqcsarRzUoOeewmCDoSb2tjrM5ZLC0oCSh4SDc4KpiXPbilHRk4N3CVDatJc4FgmQpj2Yyb5l3AeMn/RaM2YTG2OqUspZBD1SEh5MID22YsQ0JEitvC+9Kfw6NAtPtZ5qki7O8KRaNgaNKcCwoC00AxkDVCiWpsOQrn9wZMOI4dU+4bRUaz6OpNeHtue/VIwcUT4g38H5IVXInvZrrF7fnwkYpdZzHehMc8Akka7WQbuB47bWEXYxgtiQZVIxGRTMX9HDM8Ytx5HFlVZvAOARpqgaJBF0LUQSfhRIKk1lk5Z0zXpoXdlGnYNSuQdySqsqBbRN3CnGD8oY6h1Ircu3yNvE0q1qr5Vk0dkfT5Oy9Ri4zITzy20SJ3sJYJopCC2CNa2UOG2/49U3jXJTgGMiAhBqjq1fMC9eLL8LT55JVyIsUEmfz2x3F8ArTfP3tpPmQTgSPeJG6WNThCId1y8hqrCvVay/DEjRhEsdq8M+u/Pkk3rDCRSz+BMvnT3/9+ek/0++f00n9Aztp4QNLzfe+jCPdhUNWcTQi1ddibZ1LjnRH7z5jcihERzXvnYBGywks+euXLwCDP7DI6X//6UcqEcx/4acvpf5xePXDhzz8fZrOPvz55a+Ly2BoHLknGH4ZDI2ULoOhqS4iGBopXQZDE6FEN9E46TIYmiZ/C0ZeBkMruwMwpBaFCIbGSHuCGbiJxtV7ghkEMI0CLoOhddNEy9DY8TIYWmNNtAytM7kMhtZbES1DmxDuWYEH2USbEw6KHonbiG6izQYvg6FxG5kOtrlpPTcN3LTVMuvBDAKYNo4cZBOJ9W/kpvWsfUU30SQI0TK0efaelrmim2h66EZ1Zr24umI2rQdzRTfRlOKN3ERTitRWZaObaEqRCGYra68XV1cseuvBDLJpa9GjydYbuWm9IB+4aatlaN3FjbJpvWWu6CZad3Ej1l7fqozAkFqNy2Bog8C3YNyg1yZp2D3B2MFMjySO9gRjLoOhSYA9wegBGNJIY08w6jIYGrfsCWY0uSIVrT3BjGQnqU7sCWZUgUkvNih6pOH+CZjPX/Nhmv+hHxD81o8ODocF34gv+P4VPtf28gIUIf1IIZ5Hirx6pLDGI4l08aF+WNbh8Kt5re7det1//PPLfh3swb0tkQXkE9Ouf4KEd0DDKq0TohTL992vg9rgCBfPvAkQ9SHCR8YU5nlzyTeYQcyn6sqqSaD+cfxxK7lfTtX5ZLjzWlkZBHdBXGP5rohoc1C5xwzIQQrHUm2CpcDh0xBT8ss6Sj8DBFArrdVW9ZOuw0bg5AAYxQkx6ODga+zhIWyQ6TkyaQw6NYHk8055UCqcJlVsIiwLgoJPEDjKOWG5CsboGaSdlDLGeIEAFcrrk+PLPXbyOLr9YgsEVYo9ZK1h3seDBEAaquqRFDNKrybvHQwWlA74TOst+b3beQh/XVpVzBiJHEhQATEiC40oyTZeghPLRqPVk1RSwGZcSRfWQ/yuNb0WOEQbqkzIFvigDFj01qOAFJ5QgLhcjvDZ4cycS+ORW1IHx93Lzp4GeQtpldFeXFxvON1TOrfe0KAgQ7PMl17rGypflEkwlaPzqYls7Lwxx+xkLMf7AY8LHDVwzmDXz6+1kspbi3DctomiLNpvDtleajeOATsnjnoG4QDhy6P3eXaeMhPnAv9IIxBmdjaN9Hri2nGEnHUhrDg1P+OoiNahlj7ZQkVjmgsBOkClTtHxUqo5FNPDwpALEw9aekCRnttlnwzOm/TMW8JIbuw2R/GKz4VCzqqDfAODQW9rdH0q2iKhKXVd1jslhxGkAw7P+wg+mMVRdhIoLhzFRfmg7Mk+8SrrKGEdwtUz8DBKgW6gOBkVs6gMXKimwamLp+QkDTcO/gIrWbUYR04wCl7ESJQryS/uDJGMA3nvZbdGBIfAOC2gMEk0AU3CJSIkEM+yTuUmobSHgcCRMshn46iebAb5FuAqs21lCLyuY4xIogQJp6NsYHYnmYyuCQMmMmLePgSQCVQohFYH17hl8Q1c6RDZzsM6aBnCCledW6hCVfEgF4YeSaMfQSB7kSCDWtc1vICA3bLepUDHSgCSVg7WWbLKugkUDZsh+xVfY5xzy6HJqVS6bELpBQZt0IuUygpe2FoIoCjmPR0mjEOMIFolZCcX4XlXFfEdvNOSc8WlPWW6VZGTdI35cBuhyEMXECFg0D7i3yy9EsWUuMDRFvksesFBTTZBLJHM4UNwsUWGoxzLEwmzyjrJ6Wokig6oNPS0Usy37JBWXqfc15bSHMjGGbAXOjglYBv9DKaHt9UBPoTIsijJl9BoinHgDVk5BEluDuQQfT/BgzTJVZkaeIUNZq5Cxkza+17rUIv8opw6N0j8BGGH31OXPUXbNnPwBVgGuoOjAKrUGOqPZIqLykGdSO1lrxlvKwQcaFyfmPBZIcFnk9MIJq8cTObUNnbwLgaF7EHcasSNqgbluLfZCOsmhffItfl6Ag+TlQgcL9AjGB6WIJaoQ1K7LtoA02/yU6ktCliYcQmD6GbQyhrUn5ogfxyyzaS0LOLxCSbsmdxJkz/TJqgh6ADUFkXQ8o3lT8XIkURMVwgJLZqB3k5QGDxphHaDoxY0iGGOcgsB5o3SctlCRgwbsDfEueW+u3ATGove0ASkkAuHoVmQLBgQVQJfpoSe2yySwikHDe0DOCEYiMBn25jJWXTDUiChrL7oKFLUGF9VVNBYGQaCvrGwSkVjWITWPnHQ1ULi0J/TQT53JAjkBYxDv6SU7VoQfZfZFjUVnY5XpkFs9X5X2j40q5wJVLLGW2qlLSHseiE2nQCsROdhF6ncIaL2WI9OE27aJv1qbQlhmRDD/awK+hKVDy10hmAuLiHp3VxrQPRIKGdF18BByaX/kVOAURyoAgIobKRMF9FzJR8YV33gkAVUIAo/kzyqig4fBXZemfTwCLQv2AmVRii1dGMOFKUDhDW0hwaLrwjhM1GTPVoAY0DgkG0owxChXhSIimRR3qIysc2m6VV/8haAehlWZoGjLMLG6WANoh9evFj5aMVGovRyuEf1iNE8QfkpaMCsI8pws5Cmc8cAAd4rH3pR2MIeCu7hkgHcpxz8ic4f0XM5iCm7rVGhmgudmM22zx8SJKDoI5ycVAZn+mRmGQp1BRug90d/hSq5zB+ghCe4MmgEde9tLmJZtdsa0TW0ltG1iK63kOkRpR9lxygLVyG7ZoWDKIE7gAz9HVSgnb2F/h29zaGZgukgDQd7rn32c3lCT2rtBgcppE6VOOCkdXZ7ghmeq1NE32AXg6RhiWBojd1lMLQ+lQiG1khdBkNrC4kTeloftSeY0QowqYvaE8zATTRhPthsIrUZ1H1kkjDfE8zATbSB9J6pPbAMbfK8J5iBZWjD29E2HKVoEgN4q2XW08HATbTh+2CZiES0VDrY6CYa0d7ITeu5aUQHGy2zHswgm2jHDIPUJrH+rdxEYv0bBTCN9YlgtrqJxvpU1t7ITeuJcrCLsTVmaBKEuoC2sQLTJMiNAni9m64YM7TR4I3qDG0yeCM30QaDNwpg2jiZyk2kT7YnmJGbSD7fE8xIkJOyYU8wgwq8ObVJgzhqapNebLCpTZpR3oib1oO5YnewHswVm7j1YEY3XElT8sGeIOk0hAiGdn6wJ5hBzNCOVvYEM8imrQG8HswV+yZazN1IXNHcfCNxRUsAIhhanRh0lKRzGaq4IgXgnmBGc2CSBNgTzKDO0FqNPcEM6gxtwr0nmMG9B9qwZ08wgxshtGnlnmBGd2VIQ+U9wQxuEdFebMBNpLPWkzozuGpAecHRVQMKpzxSav0jhbcfKYLwkUS6lKsGP75cNXCx6eplY0IjtXQBgigbeipda5WxKphq56sG2hZfY+nXuw7m6BGMRtK5mkpUzTu7LJ9LMSGSuXHW4f9ZuTyClbuJCx+sddabvgF1jcsGfbP0kE4RrgdX4acEKCwLl/vSWcx+3tUIfY0liFOUZnLG6heUJ8sa6zbQz6OsoZbSr9EkARdqyxsL3goWRChaFCe4rstzUsXkz6HUk3iLcnhx43tX+YMVDsUIlRtvhEoVHWK7GCYRtrrPOFSbN02s4pM8h1JO5i3Kk722Pa5uhAxTaidZUa7XU65ZUpAGrcGULSubzbLuAVvyU5QhTIpsyr99c+Pcc3kzrBAiTJhRWmFH0GC/FmRRA5SXKYblYXQi2EkaZV4QLmtnSk4dnFISRdGZiyuutOfTor7nfj3y8AgAyNTIfKkZZSnCoaU4ZeerLkIiY4N+NdiyQGQUQFq+DxoVuO/3kphQpt8WDqivDuoud0JKKWakw7yrzdURmOX6A7JYvwWz7amxSmf0DQUa3oBztOr3WCO6m6QrirYo+bAi3qtHfyzoKRpjj9Fse4huCUIGFHbO0eJoaAYoXSd6N9BMQUypl7UzxLB4g0Yse+Ny8ruhiTAJV9yzYvvdNigVsGWQzNWoXUm5xcBf0kycmkb7PR1lioleQF4KZdEFuNbgqAKCbSUjgkHoLi8LguYIzRLDyu9oGhjE8po0467BNNGhP0KAoGxGAclSeI7Lgr8xZ2PYTfYtmIv7gbQYjq1qDgkic+dpXlAPi0Dx0VZJG9E25bhcEuPH1eZssbm8rUh6CnKpVlSNOEmmqxOu0BXrUFCdm+DA1hNuqX3vVMMMp+cZxVGktdKoqq45gNBs5nAUMipq6DClIfi88WgS8nPp0xNE5DvboN+dtFavhXjbk3ZFMAjabBiPMJCWujds6JEMFHDNuQJtWeAYPtk3cGY0SDT7Fs3Gx0WbVKrTfSJvUj9gTSwWgbxyYFGp+51atZQbp8+geW+bbY+T9YpnH3lgLcnSyw0UtkzoU6x3XEN/iGUD2Dh55Knl0ih/h2abbaKwDSK/wjUaDI4Cgy4AnCkQxMLVXKHZFtsINfnTwFHgzLdwtm34K8mrcGhfdO3HrQHtSQIKGCe5DGXpC39+0L84i2bXwEFj1YxF+XO8nzA5pZmH3Ga1eBVNLg0qZ2YGcxw3F1y18RHNxWYXCtRVQxOoW38KhcjIcSS+dVmosFyM8+FcTol+g3E30xTf7/JDjFbZx3hIIvShVbDW+as/QCfa5SoGpJY+Yxp7jGZb2HjZpy7oOmoS6I2KNqDw5ljRpYrWM17yRWsdh414LsVHMbyiFp8ujnMvsyyhY0m5l2KEsEezX5DzuRVZK7dL0IAX3rDUbBl0j1MQBEl8ujh+5gHNCAvfBHrGKJHdGvomida/G8dVn3QCg82dbXAeTP2KZVkYN25Sr1h0oBPm5SX2CMrTWaNDNFASurjMPLROH+YdFiqs0PyZqtSk3KspXhbrhQ1ag84hdo7vN71fYv9xtMRO4u/BeQGp96HOfkkBPNjNIzUbVDAkhhqAIek0IhhaodkTzGjlgEQIgwknqdWgHpKS+GAw4SR1GkQwNOIeuInUnxJjhiZq9gQzsAxNfQ6WMUjNMvFYh9YnDI4CSSMWoptoXcKeYEYntqQh8J50MHpaM2k+OdrNo3Abdf+BNNLd0zJXdNN6oryim2isT7QM7XxgT8tc0U20wRN1Z2ZjAK8HM/zCh21uWg/mim6iKUUiGNpxx6DokZQiFczG1F6v9EZ1ZqNl1oMZBPDWbKJp6Bu5ab0GvqKb1oO5Yp2hdRc3ctN6QX5FOqC1OjdibVqrcyM30VqdG8nO9X3TFbNpPZgrEuX6vumK2UTrSG+UTbSOlDosIg2CL4OhDW+prE3y+Z5gRpMrUkc4kBAkyxIXBWl9z55gBiuUNHW/J5jBciltdLonmNHaLUnD7glmdPGBpNT2BDOowDRxtCeY0bieRHR7ghl+4QOlaI36JspR1YodYNILDneACQ37I4UFHym8/UgRhI8kOULaAf7peQdY+2ZzjJHJ/txyXVRiIQXevweiGR2SRGDdd4AHO8BCGHu0BPyMkk/h72cHODhzfgf43aby/+8KsIfDw/s9u4PD1d/PCrDXNJTbVoB3ONUPwU/m/aG+lmFS5EP9nwibD06gqWjoKBzvlyVcf4hErYpVlYQ31fsQlj30vp9ysisIPfh288FcfnCpJS0SOWuDtGZ5dI4qvJ/HaLgRmYsPXJTQy+NuxRk0QvLjNemNG2glOys5PNR6Q5AF0PSvmwBBpqSUq1kuoa+P81O87u7strnYb3M5h1IfQn/aR84ejYmIrNYi0XRBS5Xl6ZzOnSkWQprjne1ti0RIfu40D8zw0O9TVYcCaySTaP+0d7pfHprDWKgzK/fdUbRdYBIa5EII/aFPvNnYxVCYvxaRi1SaMDH0qzCHVSJ/XO2XJSspv9dR53b9Cxp1SLN+L6d/kYzr32/jHcuxT6B4Vo7H5YvV5WTRtUhUVxXc87O+RZiCkiFYbx0yPFx01Oky0Rk0oTSO5jEyBUGIjAqI5gqi0SAeLnjxxi3PCuVycrJr8hnN8iB02R8gzfULmov7riQ0RiVbsu3fUdWvblpVoFr7zdaqKjRmjVktK+T9Sw3eoFkeEi/spN+iufi0UBKa7HOFCTKLpSCrW58JVjQEXraUSwTrhuXh2iAN8QaNO2ebFUtf51b9szAeL8ZcgCDQArUmmf4QnYI3TGgPDs8a7rXGOsTHa9QsflKwl38TNePl+gvjBhIX7N4GXGkuT/owN5ok0njtVoeRJFq7kWVopftGc3kax95oLk+j2Ftt7ZBIjTj72Oqm9WBG02dSal4GQyMRatEjpebg+ITEIsR52daYWW+ZUcxsXXpYbZkrHu2vBzNKbVIFHZymkzQZEQytgg6OT0hylbo3Saqge4K55gbGajcNLEOroHuKq8HxCa1O7AlmcHxCS809wYyOT0g+3xPMaGuHlA17ghH3Q4I1hwT36f19en+f3t+n9/fp/X16f5/e36f39+n9fXp/n97fp/f36f19en+f3t+n9/fp/X16f5/e36f39+n9fXp/q+n9y5j6/wA=
VDI-Link

## Slide 22: Parte III
:http://ns.logic.ly/1.6;base64,vV3LjhzHdvwVYtbMUj5PZhqXhhc24LvxxrC3Rj6vaFAcQRzalL/ekV01wxl2d91TrOqmIGogznRHn0dEnKxTxb98evzbx/Lpz3fffvv0+cuHh1+fnn7/h19++fxlOv3B9OnPX9RED//4l/L1y9Pjb+8+p9/ah4d//feHd09//o6vpPFO5UQiJl+EDabjqy5F0C3qkKytZvw0910e83+38rS89pf//fhUfv2n5295ePf1Y/3wkK1ryrggvCUprM1BpBSl6ETFFZUypfTw7tuHByvDw7s/Pzwo//Duj8en9PTx8fOHhygf3rVvvz/+8fRvp4/yfw/vHr8+/f71CbB6+vSlPfzCghF96pmiFb7lJKxzXqSmkyDfe5dB+mz0CYbTZtInIHpS8fUvtwrs208CC86SdbqJlJUWtvgqktdKaG2qohocpXICRo4Q8wFMqPAGWgi0hqz8JDLrQ/LeW9Gi8cJqqiJai9IpqSZvuspNnpD5YF6Q6S3I/ucnkbkkqw4+iqpbFlZljQLuVuRSZLe6du/zCVlU35G5Lcjy30WWPtezgBnnbU9BoOCRStUcEAUtek8RNV8cQJ9gKYqTdidcVspJOvnyS/+I6uPnGYXhIPBN6ZKKFbElpCz0LEIjK4wpeHfTikt2DkygKSwItJ2CdwchIBMrpVDQWDYKS96LYGIXruA/scpgWz8hCGZ88BmBlQciaDU6qk0LV0FstgTUhUZSklEq4l1KoTkLRN9jYN1ExyHoeB8yBt0QqrDGgF8TEPhkg3NN+lrqwjX0PQbhwBhI0jkn0FttrQsbrUQlarQuuaw7qZYqLaSrXipxEN9hCKqMUaIbRA8KCDr6NFZbRXeSsjNFujjTvvb2eyWqA7PgfPW5SCVUrw69QF2AYfMIiY2UenR67gWl/DNLGK8n+70ZryPQZwg+Pz79iKBbwmdGD1KMENsOxY0qZJRFN8GUVpSlBYGdtU9bP9Hr978KQHEAKFJmMJJIMyGdvkpSyBbABrWUEpcQRDuZ1+w4h0NH4hUlC42E4EbfjJB6kFO2SUB3qzDF9Z6lVCiShR7d5F4r7wImTPY1GLcLjaPmjSES8AMN5eE1ysM64aijQVKTfdFdHS6hMVC640KTbfUkuxHJOSSqRi+iIXgCKAZYK9Zs4tKvcvIXwKi3rXumbZvQBJlcaxlvL8NgjxJBnjBv0P2Ym5ZeBzPzl6RLZWOMedvHdhcc6AksayNYN2i8DVYjLk4JqllHk5Izyc2EHt9q/BIc/ZZZzS4wHkWam0MjwdfCFCFnscYqdFHFBO9d0O5FXcw5GHNoEfdsmvFQ2yy9Qd2A3sBzoFpV2rC3WebZ1ZLVF9HQgaEpJQSLXhZKBfS3SxqzhSOhqsEIQM73OpdNcPL2ofE+aWgMbEAGx9gWjAjKD/JFeYZSi4llsULqYn/7NzW8ITSPf5wNH9qrGFAv2lYCDyckbERGN0e+tmCDjkvRxEm9dYN/DucvJ/VKFa5iCWdYPn38269P/5W/fspn/Ad1sipEkXsYc5lEuyuPrpIYRFpolajNlKP9m3efMXkQ0RvO+8FAY+QElvL4+TPA4BsWO/0ff/1nrhDMP/DXz7V9O7366UOefp7ns0/fv/y4ug6Gp5FHgpHXwfBE6ToYnutiguGJ0nUwPBPKTBNPk66D4Xny12D0dTA82l0BwxpRmGB4inQkmJU08bT6SDArBcyTgOtgeNM0MzI8dbwOhjdYMyPDm0yug+HNVszI8E4Ij2TglW7inROukB5L25hp4p0NXgfD0za2HOxL03ZtWknT3shsB7NSwLzjyJVuYqn+ndK0XbVvmCaeBWFGhneefWRkbpgmnh+6E89sN1c37KbtYG6YJp5TvFOaeE6RO6rsTBPPKTLB7FXt7ebqhqS3HcxKN+0lPZ5tvVOathvylTTtjQxvurhTN22PzA3TxJsu7qTa20eVNTCsUeM6GN5B4GswfmXWZnnYI8HQypkeyxwdCcZdB8OzAEeCsStgWEcaR4Ix18HwtOVIMGsnVyzSOhLMmu1k8cSRYNYYmPViK6THOtw/A/PpsZxO89+NCwR/jEsHp4sFX5gv+OMrfGr95QU4Rvo9R3jec+zVe45qvGeJLj7UL8s6HL6a1+p+WK/7z3952a9DPGSgmkREPwnrxyfIeAcMrJq8UrWSPHa/Dm5DolyCCC7C1MeEHDlXRZDd59ARBjVfVTdkJgX+k/h20jIsV9Xl5KQP1pCOSvqobrF8V1WiEk0ZNQNx0MqL3LoSOUrkNKacw7KOMq4BAihpIktmXOk6bQROHoBBTqhBjwTfYg8PZYNOL0lo5zCpKTRf8CZAUpE0bVJXcVkQVHKCwTHeK5ImOmdnkDQZ45wLCgWqTLBnly+P2MmTmPYrVRiqnEbJkhMhpJMFQBuaFtAUM8pgphA8AhaNjfhM2yP5s9t5KH9bezPCOY0eyHABKaELnaqZuqzRq2WjkeykjVaImTTax+0Qf2pNr0cJ0waWiYWAD85ApEABBFJlBgFJvVzCF6dr5lK7gN7SNnrpX3b2LMRbaTLOBnV1veF8T+nSekOHg4ydRKiD6zuYL+mshCnJh9xVcTRvzAmaHEm8H/D4KMGBcwf7cf3aGm0CEcpx3yaKIYzfEra9thEcB3XOEnwG4wDjK1MIZU6ecZOUCv9op1BmNIdGBztJ6yVKjnyMG66aX0hUwujQ6jjZAqMJK5WCHICpc/Ky1uZOZHpaGPJxktHqACg6SFr2yZC8yc66pZyWjvYlSjZ8LhC5aB72DQoGv20x9ZlEVcNT2rasd2qJIGgPHEGOI/jolkTRpEAuEuRiQjR0tk+8KTpGkUe5BgEdBhXYDonTyQgCM0hluoWmLpnSk3bSeeQLqkRmCY6eEBS8iNOgKy2v7gyxggN7H/SIRoKGIDg9gpg0hoCukRIVM4RnWafykzI2IEDQSB31c3DMaDaHfotIldu3MgRdtyklNFGGhbNJdyi710In35WDEjk1bx8CyAQpVMqaU2r8svgGrfSobB8QHYwMcUOqLi1UgVUCxEVgRrKYR1DIQWXYoD58jawQYL+sdxnIsVGAZI1HdJauIj9BohEzdL+RW4JzaTk0e5PrsE2gXmCwDrNIbaLihYlggJKa93SEch41gmrVsJ1SxeddVdR3DN5qKY3UdK50myon25bK6W6Eqk9TQIKBwfiIf4sORlVX0wLHEvpZDcIBJ7uolkqWyCG0mNDhoGN9ZmE2RSd725wG6UBK42grI0IvHm0VbC5jbSnPhey8g3phgjMKsbHPYEZ5k43IIUwWgZKvobGc4CAbukkYktI9xCGFcQUP1qQ041qUDTGYtQodM9kQBteBi8LinIY2aPwGY4c/M9czxds288gFVAa+Q4IATe4C/KOFkapJSCdae9lrxtsqhQQ6P05M5OyQkLPJWxRTMB4h82afOgSfokH3oG4t6sY0BzoeYzbKumsVAnptvj1Bxok0CicozAhOxqWINXhIWz9MG2CGXXmqrSeFCAupERDbHUZZB/5pGfbHo9tczssinpwQwtHJQzTls2xCGqKNQE0gQZI76c+kJNFEwjYYCau6g9/OcBgyW5R2R6IWNKhhCbqFAQvOWL1sIaOGHdQb5pxkGCnchYYwG7qIFvLxdGgWtYgOQpWhlzlj5naLpfDGw0OHCE2IDibwOTZu8oRpWCs0FNmriWJVjQvNJAOPVRAg+BtCVBoGw6qsDVlCrhYRh/+cTvZ5IEEhL2A85iVjaHhBzF1uX9U0TDrBuA6zNeZdTePQrEmhwGRd9txrX0rYDyJ2QwBIY/KgxSoPiOAeCpg0kaZ91q+1nlGWGTU8rlXBX4L5MEIXGObqM5rez1wDoUdDeVLDA0ejl/lHTxFB8ZAKGKC4UzJ9wsyVQxTSjAOHouACQfxCy2QaJnwQ7LwyGZAReF+oE5hGGbNMYx4SZSOMNbyHhYpvKOELVVMCRgDnIOCwbaBhmNCgKkxFJtBbMi71OTSD9adAADRo2LgFjiGUjbeRHKofWbzKfDyy0aBeifSYUTFWZjg/Aw9YbAINd4I1nScGGPDBfJhFEQs6Ee7pJgOkz3jkE5M/qud6EXN2W5MBmyubBRUa5w8ZFlCNI5ySTYFmhuxmGwp3hRhg9sd8BZZczh/ghCekMloU9ZhtrmLZtNuaMDX0XjC1qOG30OkJ1A/acYaQKnTX7HBQJUgHkGG+gwukOVuY3zHbnIYphA7WcGXPdZz9XD+hZ412KxdSWJMq84CTN9kdCWb1ujrH9K3sYrA8LBMMb7C7DoY3pzLB8Aap62B4YyHzhJ43Rx0JZm0FmDVFHQlmJU08Y76y2cQaM7j7yCxjfiSYlTTxDqSPbO2VyPBOno8EsxIZ3uHt2jYchzSZBbw3MtvlYCVNvMP3lWUiltBy5WBnmnhCe6c0bdemNTnYGZntYFa6iXeZYaW1Wap/rzSxVP9OBcxTfSaYvWniqT5XtXdq03ahXNnF2FszPAvCXUDbycA8C3KnAt6ephvWDO9o8E48wzsZvFOaeAeDdypg3nEyV5tYn+xIMGtpYuX8SDBrhpzVDUeCWWHg3a3NOojjtjbrxVY2tVlnlHfSpu1gbjgdbAdzwyFuO5i1O1xZp+Qre4KsqyFMMLzrB0eCWakZ3qWVI8GsdNPeAt4O5oZzE6/m7mSueGm+k7niNQATDI8nViZK1nUZrrliFeCRYNbOgVkW4EgwKzzDGzWOBLPCM7wT7iPBrNz3wDvsORLMyh0hvNPKI8Gs3SvDOlQ+EszKXUS8F1vRJta11jOeWbnVgPOCa7cacDTlPYfr33N0+z3HEL5nie7lWw049wBYqqGlOu67OuEcpYUJz/uWazI9eFq2wrWaUGLSefL4f6SXZ6NKP0kVIpGn4MZq0o9X4X9qEXzseJ4KOyEJUA38lvHeoihfxvpXKmHemohjoSSqc1hu8o7sC6yztYmfgtViq3XcwZKVRupJdhEDKRFVrFZVr6RtyyNK1RQuwbKTeg3rbOHwp2BFUh6ND5bEK4MVkkcdVSc0SsSO8wTT560OMnLSl2Dpyb2GdbZD9nOwCoJlvRbV+EFW0opsoLu9I1i9GCpu2aVAtOQ5rBgnsydYl55yW/A5Y0KQCogKkYKojJtsCB1lgs4pLo92U5Em7Yx7gbQscRk9DTTGaFCMd1cXRnlPewVblnGz4emGepi+JEJtBU2ekLJavaH5xhGl0WbRfo/Qso7jDECSPAaNiTKMu3yEMm7cexvBVh5eqQx6zzkVVPi8+SzNGzDLzQToRPsazL5nsBpb4MIrHLEDg1sz7gpNmBWybaBAVctp4XowwHjI5jkaR2/R7HskbY1KRxC1lBgYLBQYvtGr4a27q6gp87LEhaJVr9CoZQtbT+EwNAkhkUYGUWncKQbdh/ZELXxL1tdceorypa/UeWhsODJRrroUFMyaMgRP7XtHoirkqteCCoY8+rKs27k3aJYaNuHA0CAgJFu2QvqO0CSPaQMFAmJMCgagypKWdXnnLtawn+g1mKvbdrwaTr1ZCUHXZYirrCDAqkA+loymhCGkpOWWK/mWbS6SzfXdP9YzhWsj1SzqJLuugcZgxrSxgo67ksA2Gm7hvh+kfoYz+oyTKNaSJgZ+20qEZFGRSBQ6Klm4GmNhn4ILsNzlmfrsBEv2Q2wwPU7Wmu9EvO+5tSo6FG1xQiYEyGo7xh9MHA5+spXSgLYucJyc6BWcGQ0ajV6j2fnwZZdr83acb7s8LldmkapCX3nIprbjDlWz0I23F9D8GJt9D2cNRpaQZBQ96zroBn5VZ7h+Cl5aOAy17NM6r99karkFU/6AZl9skqIOy9yQGgsFB8HAU0MzFYpY+VYabNgSG2WmcF44Bpr5Gs6+fXmjZVMew4Bt4+JlhNnPQIHgZF9gFkOVz4/NVxfRHFo4GFO6I9Cfl+N6jTdWBFhm0WowyZXa4XJmZXBv6+ZKqnY+8LhS8bHCXXWMVLaPZzqogh5H45MvysTlNrMQL/WUGvcDHhaaGsad8XCfTY9DMTQRprqmRB/6NR5Hk2i5sQFWy14IDb1Fs69sgh5nGBgkWlaYbyrm+By7F9XWpvroeC0Xr/W2bNQzFb+p4Q1cfL6GLYMuusaBJZdBxShhjO6ioudLr7o1SUvRQBdeqdQcGYx8U1QMS3y+hn3hcccoi9AV5r6k0d0W/iarPv6mGd9CthkKNo+j0Qco9Xcsy/q185P5jsVGvmBeXwlPkDxbLIY+Bydhqy8iwOuMo7HTegIpK5+lykzGfw/Fy5q6omgt5Bxm5+3dQmtHyiy5XjlsZ4063INTVr2uLLaxZgsuGJYgrYBh2TImGB6vHAlm7Xo9i/9XjgdZkwX3CiOL/leOB1mDBRMMT6dX0sQaR5k1w/MwR4JZiQzPbK5sMrBmY+Y1Ed5YsHIdjXWiwkwTbyg4Esza5U7WQe2RcrD2qGPWgePaYhtH27jLA6xD2SMjc8M0bRfKG6aJp/rMyPCO9I+MzA3TxDtn4i6c7Czg7WBW/7aEfWnaDuaGaeI5RSYY3uWMFdJjOUUumJ2tvd3prfHMzshsB7NSwHu7ieeh75Sm7R74hmnaDuaGPMObLu6Upu2G/IZywBt17qTavFHnTmnijTp3sp3b56YbdtN2MDcUyu1z0w27iTeR3qmbeBMp97CIde57HQzvrJar2qycHwlm7eSKNRGuWAhWZJlbdry550gwK/uHPHd/JJiVzUze0emRYNZ2Vlke9kgwa3cNsJzakWBWGJhnjo4Es3ZczxK6I8Gs/m0JHNJam5s4V6bOwLxsiv4/
VDS-Link

## Slide 23: Parte III
Horizontal superior, 'B' ou HS: 1011011111 1011011111 1011011111 10 (a ∧ ¬b ∧ ¬c) ∨ (a ∧ c ∧ ¬e) ∨ (a ∧ ¬c ∧ d) ∨ ( ¬a ∧ c ∧ e) ∨ ( ¬a ∧ ¬c ∧ ¬e) ∨ (b ∧ c ∧ ¬d) ∨ (b ∧ ¬d ∧ e) ∨ ( ¬b ∧ d)

## Slide 24: Parte III
http://ns.logic.ly/1.6;base64,vZrbbhpJEIZfBXHf4z5WdUdxtBd7kwfY61UfY69YiGKsjd9+a5iJDcEzKsRgbmxhoD/q8P9VLX/e7L495s3L6ue/m+3T/fphv//+6e5u+9Qd/tBtXu5UB+svn3fpn5r3q/3L93q/fvrvcZ8f/vj1kvXq+bHcr5N1VRnnBVqQwtrkRYxBigaQXVYxQYzr1c/7tZV+vXq5Xytcr37s9nH/uNver4Ncr3bP++/Pe+JocfNU13escwPGliBYgTVFYZ1DEauOArC1Jr3EZPThXKdNpw8n606F44dbhsQ7C9bpKmJSWtiMRUTUSmhtioLiHcR8IAEHFNWeRCh/wuI9LIJi0UdEtKIGg8JqKCJYCyLkWCKaplKVBxT05hVF3wTFRVm0xyCKrklYlbTwulmRcpbN6tIQ0wElqDcUdyVK3JazkBiHtkUvqEopO6o6QvBatBYDFWp2RHngUBA67Q4gVspOOvn60L9jPG4HCsMhwKp0jtmKUCMlxbckfAUrjMl0uqnZRTtEwkPnRwJtO49uIQIwoUD0mZrDBmEBUXgTmnCZfoQiva3tQOBN/8UHAisXJKglOChVC1caqUT2VAiakhKNUoFOyRmGLAC8xcC6DpYjaHQOGEP17ouwxkjhIxFgtN65KrHkMuoFvMXALxgDCTqlSBJVam3CBiupEjU1J7ikG6gaC4xKqV4rsRevxQiKDEFSN4jmFRE0asxQbBHNSUjOZOnCoNUa7VslqgWz4LBgylIJ1YqjXoAmSDRTHxIbILbg9NALSuEvWTCoO/vWjNME+oxgu9v/TtAs0HemHoQQMsUAswjKJyqLZrzJNSsLI4EdDEtb7OD4/EkAxQFQoEyvSCIOgnT4LUohqyc1KDnnMIYg2M4cy+EQDh2AV5QsGkmmGbAaIXUvTslGQd5ZhMmutSSloiIZ5dF17tg9Rxjf2WMYdxWNg4rGAAjy9ErlgZrKwzrhoFGDxCrbaKXav0djyMuWC02yBUE2I6JzlKgSUAQDZPPkGKRaoSQTxn6VHb4Do05b98zMLqLxMrpaEx0vfa8eOZB40sRFzh5S1RK1N4N+SXivbIwxp31sr8IhP1GUI6Dxi0zdeqspLk4JKEkHE6Mz0Q2CHk5NfQyOPlVWcxUMUpGm6qiRaBilsYdyFkooQmeVjUd0XrtXdzHnMGbRIm7JVIPktkmioboheSOdI6lVufYjapJpmEzB6ndpYMHQ5Oy9pV4WSnnqbxe1CNGBUMXQ3A4OWxnKxjt5+9AgRk0eQ2NAIo2x1RvhFfbiS+Xpc8km5HEUUu/2N57U8AWh2f04WyA0quCpXrQtQDocKWF9ZHR1gKV663UYiyZ06nQafOmHedmpI1eYZPFnLJvHbw/7v9PzJp3pH7mTVT6I1Hy/TElqd4XUVZJ2i+prAaiD5Gg8OX1gQhKiE82T/dl5t93S4fTEOD7/9fVPrvAPb/i6LfVn/2nDlzq8nzdXH14/vl1Nw/A8cUmYmcjwTGgahjdlMWF4JjQNwxs6mWniedA0DG8GP4bR0zA8mZ2BYa0kTBieAy0JM5MmnjcvCTNTwDzJn4bhbc/MyPDccBqGt0gzI8PbRKZheLsUMzK8a7wlFXimm3h3ezOix/I2Zpp413vTMDxvY9vBdWm63Jtm0nRtZC6HmSlg3n3jTDexXP+D0nS5a98wTbwRhBkZ3g31kpG5YZp489AH6czlw9UNu+lymBumiTcpflCaeJMid1W5Mk28SZEJc61rXz5c3VD0LoeZ6aZrRY83tn5Qmi4fyGfSdG1keNvFB3XT5ZG5YZp428UHufblq8ocDGvVmIbhXfwdw+DMrs2aYZeEgZk7PdZwtCSMm4bhjQBLwtgZGNaVxpIwZhqG5y1LwszdXLFEa0mYubGTpRNLwswpMOvDZkSPdZl/BnM3/nPWl/8B
Link

## Slide 25: Parte III
Horizontal central, 'G' ou HC: 0011111011 0011111011 0011111011 00 (a ∧ ¬b ∧ d) ∨ (a ∧ ¬c ∧ ¬e) ∨ ( ¬a ∧ b ∧ c) ∨ ( ¬a ∧ c ∧ ¬d) ∨ ( ¬a ∧ c ∧ ¬e) ∨ (b ∧ ¬d) ∨ ( ¬b ∧ ¬c ∧ d)
Horizontal inferior, 'E' ou HI:
1011011011 1011011011 1011011011 10
(a ∧ ¬b ∧ d) ∨ (a ∧ ¬b ∧ ¬e) ∨ (a ∧ d ∧ ¬e) ∨ (¬a ∧ b ∧ c ∧ e) ∨ (¬a ∧ c ∧ ¬d ∧ e) ∨ (¬a ∧ ¬c ∧ ¬e) ∨ (b ∧ c ∧ ¬d) ∨ (b ∧ ¬d ∧ e) ∨ (¬b ∧ ¬c ∧ d) ∨ (¬b ∧ d ∧ ¬e)

## Slide 26: Parte iii
http://ns.logic.ly/1.6;base64,vZpLbxvJFYX/isC1q13vRzAaDJAEiDfZJdugnmMFMmlYVCLn1+c0u2U3SbHnUt2SFoJgS+TH+zj3VN3+5X73+12+/37z9OV++3C7+bzff/3Tx4/bh+7wH93994+is5tff8mPD/vdl5tt/FJvN//89NfNzf77V/zIg1ZB8cRc04bpFjyLSlimchZGJ9WEEvhz6tvs0r9r3o+v/fDfu33+/Nvzr2xuHu/K7aZIUazyleGtG9MyNeabtawGn2OJOqVsNjdPtxupZMenX2pz8/12o0QXpl9uc/Ntt4/7u932dhP45qY+fd192//98En/t7nZPe6/Pu4B3eL9Q918pEFy70Ufh+YqZ9oWxVLhgTkRtbDWSuncAdIYe4wzMKpOOv3zH+UcY3olY86J18Qjsykkpn0fSB8kC16ZGF3mrskDo3amU+eMttNTRjHH+J9XMlapa006Mm24Ylppy5BhzXSuWbSCt23pwKiC78yyOOZXMqaaI28c1Z8sCjKYwny2gvmiEeHkUvZDHFEPL+X6mjg+/SFj3JZTQJ9C86VFJqUJ6BgfmOeysJKrNkZFGbI4APpwlGc/AkrV+UkbnQHebQcgRYHh1SVlikcr2IKMWsBE7pnlRmZvjdYmH2CsDR2fxMX/gEE9/oTRi2iK1yaG2phUXCI0QrBQdGCmFs7xLjFzPoiJtp2d0DyHxqPAftKc1ddVMDWbzJMETAoVoQkoJF0c4054G5P3ypehkLw4Cs1zsbvOT0OzCEY0G6sJmaH9kKcGjmCbZSmXVJxRuoShqo1WnTvPk5Zd+MnSa+/LMPoMZrvbn8I0x2MVtbJcDNLEi2QxucCCtEr7KmwIdahgfawC+gAjuTuaBOJM859pBIUGICajMlgLFaIkHYrGZo88Vc5RQ6ppO4QGE+hclA6lNM2TWURjRAy+YR6KCBCd0Oc+J4zHlkLxohkbh1FjNepjIBD6mOBidkgE0ZccFWoD+oJBIiCFmMgQ6SY1prVDgJ7rVnZyIJCO2Ma0jBhuHS+BqZAQA58rSwZdXbzMAQMjaC7GYn1pTAihjjtnWTykyzA+PrMUBeIR4QACksO0zk2pgL4KQ30o4ztxXh8SwjelsXSa3bez6aQhUhySb3k/nXzgLAoYpxa18cmqauQIE+yx3g69Y/TFZjFnb39/9/vn/b/S4306Mxu6ylCrZhyOB4YooUaK4ownHoTMtuk6GiLhuzDp1aFeDBpbX5pBJzOyd6cAy7vtFmT4jXFk/uPTX6hKMvzBp22pT4eXP3ziw9/TZunh98c/F5dhaC7xMgyt7Kcw/DIMrWovw9Cm1xRGXoahScqaMDNpoinsZRia5SFGhjZ8ZmqGNNepBUw6i63ZTTORofnwyzA0aSB2E60114zMDMzSNNFcMjFNtGPnmjAzBbw0TdfDvGGaaApOhKGdvC/D0BT8nbrp+nEwA7NUZ65XYPV2aboe5g1bmzbb3qlmro/MG9YMzYIQYZam6Xo/84YKfD3MTGRoU/cyDO2wNYXRM+OANFvWhJnTGZKCrgkz54FJrbkmzEwB0wpwTZg5nSG92GUY2jH9DOZ+lw9n8Zv+qP+tvwQ4HPsfiC94+gr3tf14AYop+kA5SH+gyN4Hyjz9QFJzfKiP49oLPw37M9I+wReRRE6BZaHR95E7FlufSFeU5twaZYfLTiVN5+XkymZccIXOTy9kz+5vXrflyDY4DVXMaHd8cFVZLL0UBG2FM9XrNl4zGn5ENVw5atGJ6Y312U35q6AkWizk6liTDolA3JAtw1mp1kARsuRFD7dKNnRyGqoBSndqCnV2Y/46KB9Ss1BrgeJGHUXOvABj0apkIyMXLg57tSA7PY2UfsNQQb/huVH4tVRUdxNoRAMqtERtRWQTzXBJC6v+Uv4WhuryzWCwlbvsI+MS33QSDm1ZYfp4c4WXWNW4hrRCdk4e7Tf6m0EEUV7aepzcDP7tz6TNhw9Ba4xcKwqKCocmFjBqmSrRWTBa64bLZC2Pb2/HNYwzR+syuWxDFarzIYbIam4QHFQ1S9JG5qKp0AfjqxvUAPOm8+dLIX+8L1u2oUI2MGCKYK1K3ht0A501huUgVMy6NZ3jKE2ys2YkEEeX68sIdJIZI04xVVtviirKWFeBMrYtleoiN0PHe6NeCofzR5uPZTCuGV2LdUyWjGM2Jg2LGDVMNpgC3WJ1bthliqCOF3bmR6mslxyYMutq30NceNRt01Do3kk3xYN3Iaschro9XR8+J2rNZWZUvf+RlhkMBqbxxXxFgFSQOUmXnRm7yPWbwvMu8sdL54swkrKRQZ/oUJNksByIT/RoaetgElCzTjkHmx3HHZk53TMc9kO2s1OYZRu7GjLOc8kyV2AWdSyGRZzhUM049koueGt83Gaq542dOyFYBJAV5pGEncoeaguTI1hymAUS9QKfpkQs41MVXHTjCtUbWheTABJsm+mNjYehA4CMaJzD0Qa+J7je7gyiZvhJcYw04aRxliVE4QghDBxX1TbDGeKbr/ASPBpvtMc3M9aqeXGh6zWtcUgwmislVbZ49wKFy7CpseInEaJ0OPTDgA6iotzxUznjZtUSu5i2XC7JVgFJwxhDZBLGYEjwD4pbJeBlYkuDpnjx4irTS5rckmC4KQ2OQDCjHE5aKXmWYs4Mp6+ABgFqaIPAne5V1ctVsyw00fmoK0olqt4Gp8RCwxmHO1VD4c2750e8vH0pNOjo9fJUZPDCysJ4gTfQClMgSZxiKlfBGDRY7XfaTwdzc1w1z/qijnbOV9Ccr5yzyLJyyEtRQSAy8C1JwZ8njKdYssXZYXx0pJcXfZan/pm4qQhfhHEzB2HSceXyQZg2MYinclpLz1xFkhwpeWdHKZXLMDTTQ4ShTaKZ/QvJkFIXiKSpNFMzJANGrBma2K0JMxMZmtZdhqEdYogwtGk9s5kiOVNimmgDciZNpPMMMTI0Y7kmzExr066x1hS9uc0U6fZjJjIkBac+aUO6tVozMnMrj4Vpun4czKSJdnU2Mw5Is406tUkWYM3IvGGaaIOWukBc2E3XT+0ZnVlcM1fDvGGaaFOfqjMLI3O9hZhL00LRo5mzd0oTzQ+9U5quN1czaVoqetfDvKHOXO/03rCAabb1nSJDs63vVMA02/pO5up6DzxnIUgvNjO1STcpRBhaN6wJM9NNNJ1YE2bGdtIG3ZowM0/a0PzImjAzzyDRPOyaMGbmsR/SuWdNGDujwKQXmxmUpLX3WWv/eKTk/w==
HC-Link

## Slide 27: Parte iii
http://ns.logic.ly/1.6;base64,7V1LjyNHcv4rgz5PlvL9MFaGDzKwuvhi2FcjnysZoxlBatmSf72/ZFV3k00yN2qqyNWBWqx2sDNDfh3PLyIjMv/y6cvffsyf/vjw+0+fPv/67dMPz88//9M333z+dTr8xvTpj2/EZJ/++S/5t1+fv/z04XP8qX779Nd/f/rw/MfP+BVXzogULQvRZaa9avhV48zLGqSPWhfV/zb1W76k/675efnsX//3x+f8w7+8/JGnD7/9WL59StpUoYxnTlvOtE6exRg4a9Zmk0VMNsanD79/+6S5f/rwx7dPwj19+OXLc3z+8cvnb58Cf/pQf//5yy/P/3b4Uf7v6cOX355//u0ZsFr89Gt9+oYEI7jYkg2auZoi08Y4FquMzLrWGvfcJSUPMIxUkzwAkZMIx/+YIbDfvxKYN9pqIyuLSUimsyssOimYlKoIW7yxMR+AWWMh8w6MCX8CzXs7Qpa/Epl2PjrnNKtBOaalLSxoDdPJsUSnmkiVH5A5r16RyTXI/ucrkZnIi/QusCJrYlokCQNumqWcedOyNOfSAVkQb8jMGmTp7yKLn8uZwJRxukXPYPBQpagGiLxkrcUAm88GoA+whA2TNAdcmvOJG/76j3yP6sfPMwpFQeCqkDlmzUKNUJlviflqNVMq49tVzSbqWTDeTn5BIPXkndkJgVWh2OgzHEsHpq1zzKvQmMn4n1C417UdEHjVf/AZgeY7IqglGFuqZKYgsOnsYRcSSolKiIBvydnOWrD2TQbaTHY/BA3fY5WCN/jCtFKIrxEIXNTemMpdyWWJNfZNBn5HGXArU4oIb6XWxnTQHJYo4brWJNmsqLHYJeiKV0vsgW83BIWHwOENrHkBBA1+GoourBluk1GZmzCHfen0myWKHbVgXHEpc8FEKwa+YBtDhE1dJDrY2IKRsy8I4V6ihHJy0m/OeB2BPEPw+cvzewRNW/zM8EEbApJtQ8YNwieYRVNe5ZqFtgsCPec+qd1kj7//KgBBASCsUD0isTgHpMOvIme8ekSDknMOiwiCntRxdJzFIYOlGSUJDUfCDa4qxmUPTklHhrxbmMqmtcS5gJEs4dFM5jjzLmD8pI/BmE1ojK1OKWsZ+ECFeTgJ89CGGdvgILHytuRd6S+hUch0+4km6eIsb4pFY6CoEhwLyoITIGMgaoWSVFj8lU/uAhhx6rpnuW0VGs+jqTXh67nv0SMHBE+QN+T9kKrkTno1xy9uL5mNUurUj/UmOMgnoKzVgrohx2uvJeRiBLMlyaBiNCqaOaCH0xy/CEeeRla1CYyDkaZq4EjgtSBF0FkooTCZRVbeOeOlec0u6hyM2tWIW1JVOWTbxJ2C3SC8Ic4h1IpcO71NPM2s1mp5EY3dUTQ5e6/hy0wID/82UaK2MJaJolACWONamc3GG3570TgXJXIMaEBCjNHVK+aF68EX5ulzySrkhQqJi/7tTmx4hWi+/HJWfEgngoe9SF0s4nCEwrpkZDXWleq1l2ExmjCJUzb4R2f+fBJHWeEqFn+G5dOPf/vh+b/Sb5/SWfxDdtLCB5aa73UZh7sLB6/iKESqr8XaOocc6U6+fcbkEIhOYt47Ao2SE1jyl8+fAQZ/YKHT//H9d9REMP+F7z+X+vvh0w8/5OHv03j24c8vf11cB0PLkXuC4dfB0JLSdTA01kUEQ0tK18HQSChRTbScdB0MjZMfg5HXwdDC7gAMqUQhgqFlpD3BDNREy9V7ghkYMC0FXAdDq6aJkqFlx+tgaIU1UTK0yuQ6GFptRZQMrUO4ZwQeeBOtTzgIeqTcRlQTrTd4HQwtt5HTwTY1rc9NAzVtlcx6MAMDprUjB95Eyvp3UtP6rH1DNdEoCFEytH72npK5oZpofOhOcWY9ubqhN60Hc0M10ZjindREY4rUUmWjmmhMkQhma9ZeT65uGPTWgxl409agR6Otd1LTekI+UNNWydCqizt503rJ3FBNtOriTll7fakyAkMqNa6DoTUCj8G4Qa1N4rB7grGDnh6JHO0JxlwHQ6MAe4LRAzCklsaeYNR1MLTcsieYUeeKFLT2BDOinaQ4sSeYUQQmfdgg6JGa+2dgPn3Jh27+h35A8Es/OjgcFvxK/MD3n/CpttcPoBDpj5TE85FCrz5SssZHUtLFD/XNMg6HX81jde/G6/7zX1/n6yAP7m2JLMCfmHb9J0j4BhSs0johSrF83/k6sA0Oc/HMmwBSHyJ0ZExhnjeXfIMYxHyqrqyaBOIfxx+3kvvlVJ1PhjuvlZVBcBfELYbviog2B5W7zSA5SOFYqk2wFDh0GmJKfhlH6WeAAGqltdqqftJ1mAicHAAjOMEGHRR8izk8mA08PUcmjUGlJuB83imPlAqlSRWbCMuAoOATCI5yTliugjF6BmknpYwxXsBAhfL67Phyj5k8jmq/2AJClWI3WWuY9/FAAeCGqno4xYzSq8l7B4EFpQN+pvWS/NrpPJi/Lq0qZoyEDySwgBjhhUaUZBsvwYllotHqSSopIDOupAvrIX7VmF4LHKQNUSZkC3xgBix66xFACk8IQFwuR/jscGbOpfHwLamD4+51Zk8jeQtpldFeXB1vOJ9TujTe0MAgQ7PMlx7rGyJflEkwlaPzqYls7Dwxx+xkLMf3AY8LHDFw9mDXz6+1kspbC3PcNomiLMpvDtpeaheOQXZOHPEMxAHEl0fv86w8ZSbOBf4jjYCZ2Vk00uuJa8dhctaFsOLU/IKiIkqHWnpnCxGNaS4E0gEidYqOl1LNIZgeBoZcmHjQ0gOK9Nwu82RQ3qTnvCWM5MZuUxSv+LkQyFl1oG/IYODbGlWfirZIcEpdl/FOySEE6YDD896CD2ZRlJ0EggtHcFE+KHs2T7xKOkpYB3P1DHkYoUA3pDgZFbOIDFyoppFTF03JSRpuHPSFrGTVIhw5QSj4ECMRriS/OjNEEg7ovZddGhE5BMJpAYFJoghoEioRISHxLONUbhJKewgIOVIG+SIc1Z3NwN8CVGW2jQwhr+sYI5wogcLpKBsyu5NMRteEQSYyYp4+BJAJqVAIrQ6qccvgG3Klg2U7D+mgZAgrVHVpoApRxSO5MNRIGvUIDNmLBBrUOq/hBQnYLeNdCulYCUDSykE6i1dZNyFFQ2bwfsXXCOfScGhyKpVOmxB6gUEb1CKlsoIPthYEKIp5TocJ42AjsFYJ2slFeJlVhX0H77TkXHFpzzPdKstJusZ82EYo8lAFRBAYlI/4b5ZeiWJKXOBoC38WPeAgJpsgFkvm0CFysYWHIxzLMwqzSjrJ6Wokgg5SaehupZhv2cGtvE65jy2l2ZCNM8heqOCUgGz0C5hu3lYH6BAkyyIkX0OjKcKBNmTlICS5OSSH6PsJHqhJrsrUwCtkMOcqeMykve+xDrHIL8yp5waJf4HY4ffUdU3Rps0cdIEsA97BEQBVagzxRzLFReVInXDtZa4ZXysEFGhc75jwmSFBZ5PTMCavHETm1Lbs4F0MCt4Du9WwG1UNwnEvs2HWTQrv4WvzegIPk5UwHC9QIxgeFiOWiENSu07aANNv0lOpLQpImHEJgehmUMoaxJ+aQH8cvM2ktAzi8Qki7J7ckyZ/SZtIDUEHoLYIgpZvDH8qRg4nYrqCSGjRDPh2AsPgScO0GxS1oIENc4RbEDBvlJbLFDJs2CB7g5xb7rsKN6GxqA1NgAu5cGiaBcmCQaJKyJcpoeY2C6VwyoFD+4CcEAxI4ItszOQsqmEp4FBWX1UUyWqMryoqcKwMAYHfWEilojAsQmufONLVksTBP6cDfe5IYMgLGId6SSnbuSDqLrPNaioqHa9MA9nq9a60vWlWOROIZI231EpbTNj1QGx6ArASlYddqHKHiNhjPSpNqGkb9au1JZhlgg33syrwS0Q+lNAZhLm4BKd3c6xBoodDOSs6Bw5KLvWPnAKE4pAqQIDCxpTpImqu5APjqjccsgALROBnkkdVUeEjwM4jkx4aAfdFdkKkEUot1ZhDitIBxBrcQyOLrzDhC1aTPUoAY5DAQdsQhkFCvSggFckivEVlYptF06P+5C0A9TCszAJHWZiN08EaWD+0eDXy0YKNROjlUI/qFqN5AvNT4IBZR4ThZkFN54oBBLxHPtSikIU9BNzDkgHUpxz0icof1nPdiCmzrVEhmgudmM229x8SKKDoLZycVEbO9MnMNBTsCjJA7Y/6ClFy6T+ACU9QZdAw6l7bXMWyarY1ompoLaNqEZ1vwdMjQj/CjlEWqoJ3zQwHVgJ1ABnqO7BAO2sL9Ttqm0MxBdGBGg7mXHvv53qHnlTaDQ5SSJUqscFJq+z2BDM8V6eQvsEsBonDEsHQCrvrYGh1KhEMrZC6DoZWFhI79LQ6ak8woxFgUhW1J5iBmmjEfDDZRCozqPPIJGK+J5iBmmgN6T1deyAZWud5TzADydCat6NpOErQJBrwVsmsTwcDNdGa74NhIlKipaaDjWqiJdo7qWl9bhqlg42SWQ9m4E20Y4aBa5Oy/r3URMr6dzJgWtYngtmqJlrWp2btjblpfaIczGJstRkaBaEOoG2MwDQKcicDXq+mG9oMrTV4pzhD6wzeSU20xuCdDJjWTqbmJtJPtieYkZpIOt8TzIiQk7xhTzCDCLzZtUmNOKprkz5sMKlN6lHeKTetB3PD6mA9mBsWcevBjDZcSV3ywZwg6TSECIZ2frAnmIHN0I5W9gQz8KatBrwezA3rJprN3Ylc0dR8J3JFcwAiGFqcGFSUpHMZKrkiGeCeYEZ9YBIF2BPMIM7QSo09wQziDK3DvSeYwd4DrdmzJ5jBRgitW7knmNGuDKmpvCeYwRYR7cMGuYl01noWZwarBpQPHK0aUHLKR0qs/0jJ2x8phPAjKelSVg2+e101cLHp6mVjQsO1dAGCKBtqKl1rlbEqiGrnVQNti6+x9PWugzi6BaOQdK6mElXzzi7D51JMsGRunHX4/6xcrmDlbuLCB2ud9aZPQN1i2aBPlh7cKUL1yFX4VwIUloXLfegsZj/PaoQ+xhLEOUozOWP1K8qzYY11E+iXUdZQS+lrNElAhdryxoK3ggURihbFCa7rck+qmPwllHoSxyiHixtfO8ofrHAIRojc+CJEquhg28UwCbPVvceh2jxpYhWf5CWUcjLHKM/m2vZY3QgZotROsqJcj6dcs6RADVqDKFtWNptl3AOy5OcoQ5gUWZR/f3Pj0r28GVIIESLMCK2QI9JgXwuyiAHKyxTDchmdCHaSRplXhMvYmZJTB6eURFB05uqIK+1+WsT33NcjD1cAgKZG5kvNCEsRCi3FKTuvuggJjw36TWDLAJFRAGn5PmhU4L7vJTGhTN8WDoivDuwu94SUUsxwh3lWm6sTMMv6A7xYH4PZdmus0hl1QwGHN8g5WvU91ojqJumKoC1KPoyI9+jRrwU9R2PsKZptl+iWIGRAYOccJY4GZwDTdaJXA80U2JR6HTuDDYsjNGKZG5eT3w1NhEi44p4V23fbwFSQLYNkrkbtSsotBv7qZuJcNNrvqShTTPQC9FIoiyrAtQZFFSTYVjIsGAnd5WVA0JygWWxY+R1FA4FYXpNm3DWIJjrURzAQhM0oQFkKz3EZ8Dfmog27yR6DuTofSLPh2KrmoCAy9zzNC+JhEQg+2ippI8qmHJclMX4abS4Gm+vTiqRbkEu1omrYSTKdnXCFqliHgujcBAe27nBL7HvHGmY43c8oiiKNlUZVdc0BCc1mDkXBo6IGD1MahM8bjyIhv4Q+PYFEvpMN6t1Ja/UWiLfdtCuCgdFmw3iEgLTUvWBDjWTAgGvOFWjLAsfwyR7BmdHA0ewxmo3XRZtUqtO9I29SP2BNLBYBv3LIolL3nVq1hBunL6B5L5tt18l6xbOPPLCWZOnhBgxbJtQp1juuwT/EMgFsnDzR1LI0yt+h2SabKGwDya9QjUYGR4BBFYCcKWDEwtVcwdkW2Qg1+XPDUciZx3C2TfgryatwKF907cetAeVJAgoIJ7kMZukLf7noX1xEs6vhoLBqxiL8Od5PmJzSzINus1q8iiaXBpYzZwZzajdXVLXxiuZiswsF7KqhCNSt30IhMnwcjm9dFiosi3E+XPIp0TcYdxNN8X2XH2S0yt7GgxOhDq2CtZ6/+gU60S6rGKBa+oJo7CmabWbjZe+6oOqoSaA2KtoghTfHii5VtO7xki9c69RsxEsoPrHhFbH4fHCce5llCR1Lyj0Uw4Q9iv0Cn8+tyFq5XYwGeeEoS82SQfU4BUGgxOeD4xcuaIZZ+CZQM0YJ79bgN0m0/jaOqz7phAw2V7bBeWTqNyzLwLhxk3rDogM9YV4fYo9IeTprVIgGTEIXl5kH1+nNvMNAhRWav6QqNSn3JorXwXphg9ZI5yA7p/tN74fYvxsNsZPy9+C8gFT7UHu/JAMezOaRig0qGFKGGoAh8TQiGFqg2RPMaOSAlBAGHU5SqUE9JCXlg0GHk1RpEMHQEvdATaT6lGgzNFKzJ5iBZGjsczCMQSqWicc6tDphcBRIarEQ1USrEvYEMzqxJTWB90wHo9uaSf3J0WweJbdR5x9ILd09JXNDNa1PlDdUEy3rEyVDOx/YUzI3VBOt8USdmdlowOvBDB982Kam9WBuqCYaUySCoR13DIIeiSlSwWx07fVMbxRnNkpmPZiBAW/1JhqHvpOa1nPgG6ppPZgbxhladXEnNa0n5DdMB7RS505Zm1bq3ElNtFLnTrRzfd10Q29aD+aGiXJ93XRDb6JVpHfyJlpFSm0WkRrB18HQmrfUrE3S+Z5gRp0rUkU4oBAkyRIHBWl1z55gBiOUNHa/J5jBcCmtdbonmNHYLYnD7glmtPhAYmp7ghlEYBo52hPMqF1PSnR7ghk++EAJWqO6iXJUtWIGmPSBwxlgQsH+kZIFP1Ly9kcKIfxIoiOkGeDvX2aAtW82xxiZ7PeW66ISCynw/g5EMzokCcN6zAAPZoCFMPZkCPgFJZ/Cn2cGODhzeQb43aTyP3YE2EPh4f2c3UHh6s8zAuw1DeW2EeAdTvVD8JN5f6ivZZgU+VD/e8LkgxMoKhoqCsf7soTrl0jUqlhVSXhTvQ9hmUPv8ylns4Lgg8eTD+b6xaWWNEjkrA3SmuXqHFV4P4/RUCM8Fz9wUUIv192KC2iE5Kdj0hsn0Ep2VnJoqPWCIAug6c9NIEGmpJSrWS6mr0/9U7zN7uw2udi3uZxDqA+h3/aRs0dhIiKrtUgUXeBSZbmd07kLwUJIczqzvW2QCM7PneaBGR76PlV1CLBGMonyT3un+/LQbMZCXRi574qizQKT0MAXQuiXPvFmYydDYX4WkYtUmjAx9FWYwyiRP432y5CVlF+rqEuz/gWFOqhZ38vpD8m4/r6NdyzH3oHiWTkel4fV5WRRtUhEVxXcy13fIkxByRCstw4eHq4q6nyY6AKaUBpH8RiZAiGERwVYc0Wi0Ug8XPDijVvuCuVycrJz8hnNchG67BdIc/2K5uq8KwmNUcmWbPsbVX1106oC1to3W6uq4Jg1ZrWMkPdHDY7QLJfECzvpYzRXbwslock+V4ggs1gKvLr1nmBFQeBlS7lEZN2wXK6NpCGO0LhLslkx9HVp1D8L4/FhzAUQAi0Qa5Lpl+gUfGFCeXC4a7jHGutgH29Ws+hJQV7+yGrGw/VX2g2kXLB7GXCjvjzph7lTJ5GW1+51GElKa3eSDC1036kvT8uxd+rL01LsvaZ2SEmN2PvYqqb1YEbdZ5JrXgdDSyLUoEdyzcHxCSmLEPtlW21mvWRGNrN16GG1ZG54tL8ezMi1SRF0cJpO4mREMLQIOjg+IdFV6twkKYLuCeaWExir1TSQDC2C7kmuBscntDixJ5jB8QnNNfcEMzo+Iel8TzCjqR2SN+wJRjwOCb76kOCvr2cE3YRUf7cdGoPcY7+GkvvCZOE6Od8PUN0/6IxAKTnZozOCuW/G+q0D/k90RqCMOelhvaDkpzdwnD14c9czAsGDvNDbAkzxJzokQCi/dAOHFOK0/T48b7n9IYHyl24zkTzQRXmXQwKhjT4/JTDm8GIW6ZTgr5RDgphakFzBQVKvkVx/G9uC2kVYmYpBgHQuhwRaTfqopWleDwnkcXPqahORsqvp+1oG0jTzqQ9CVQUcXCJht9oqrx7sJSx+K8wFNEb6SR+hudpDpN21gOiaYkmwKdVvkW+dKoD/gos3Li0izPLSZN+Ol0dgXjrhcIiTdu8mNN5nrmS/yV6Jzl56tHDgdYp7b1FSWrecnyBamEm49w1WEfjkjxus2y6iQGgXBTVr5y+tP9WdWUI9zbguQWrDa1kOlwJ04o7QLI94hf6O6hGaFe+3XmqxthjhKoUVrvrFlfFA7SyrNgYbmrdJzWlJ9McU1RGcl2eo+zuCR3C2GU4qqNpQ22cZXB+nCixImDGPHmSqJATNJbADAXz8fWde+Hed+U1omuzjhRI2U1rpY28SoRx2lKQyWZfK5fLOpEC1eclwvN1TVaD/iCyyMGdy735kw4J1laGWbQbkwhk+qwrh/ATNi2zcqaY2ouHZymo56kgHpmAlIo4vHqoSWgoujFyeBlf9uqRjNPqyV227+Aae3FwFnaq9QonKsGgN4p8P3HBfm1wOuyyS6nn4E6AJ7i3gnD/4/gLm/Cm6C2B0080YIVhp/TJY45GzgrFMRBDAqKOxUr0e6OhzRQHM0YHOGjCX7ujQvWEXPCoMC97ZHFhIH+W0PiQZbNbKL7yzn3Vx+QbGvd40g4T6qqZtz166wlvyMJikWp/r6qO7CrwbEdBJk2VOdnGp/qK8Ozte8nzS3L2lqatWQ0JjrG9e1dBztu2TQv2BEZQCUoC4NhQCzi33l+BPTursIND5yR+hua4p2m0qPFnrPZiY6X1OGw2DpDKLTfRdPxP73NKcNUFfw5ls+r1W+6FpyIoVjsxy6yOT3nsQnZZZE87jd/rLGksOV85ekI3xEz9Gs01RoTYlgmJG9WCDCMO8donV2g/tczA5v9xQ1J+SPVeUmex+ZgP+m42EIymBlKCLB70RUbCsQbyE4K4sz3rj1+HkjHR+Sta5SR6LZuNlKtUhP6nKvNGlr+tqBjPgDHk9eq+0DHqmfqhHLlhNEHuKBtxBxAyqp3q2RAKHDYfS62pgSilxK5creNTpWfbi3v7Evbdh0QmxNsTERDu8fwUe0RtWrKXKkRYcaGhcxjEuhZp9BWNNEaC9sJQMrqclRATBNCZ1yRlicXEpBt27SLMIRu7oTSgqo3SopMy8iCQ5sDjLMoip5wBq5Jy6EZIJ5rsNi9NS636Ft29QUr8zPYJ3sqBlQxY33i2kxryLMhfzwUYdgVIJUyMr/apaXZE0k0Aozl7kzAsKvqVQQLE7CQTl0O80N2Z55by/m4q0jR+n32frtiXKqHJVvLeLauppW8N4rQAg2+/uFQiHSi3tonDiSHaOeF7tab0h9LeEs0Iu6tTTadQsLrfewarRobSTtrzw8ktowppkcGWEn1Rujw74KRUyse1L+7A7DYXQlDNYSSRV68RDFBrdHKyXkcoKKhiSE+0JZnTJDSnSDc66SCUO8RCFlgIGQyGkEocIhpYb9wQzsBkaa7gOhtbeIcYZGp3aE8xoO4dENPcEM3pBkcTBB+mA1BQkgqGVJ9fB0BpNRDXRCrdBOiD14IgGTKtp9wQzkAyt3B9MqJB6pUSboXVC9gQz2gIkUYABnyGRs2Mwg51aWtbdE8xgp5bWdN0TzGAohEYB9gQzGAqhZd09wYwoBCm37AlmVB2QcsueYEbpgJRb9gQz4sCkcL5nETfiM6QIuieYW15Nt7qIu+HVdLSK9E4j4+slc0M1ra8ob6gmWq1OndLeehcRqVa/lzeRavV7DbmuLvxvec3YajA3vBhpPZhb2gyppUK1mY1qWt8SueUVmKT+zp3izHrJ3NBmaM2mO9kMrdl0JzXRmk13isDrm0U3jMDrwdxwaYfWhruTmta30W4Y9Gg9wTt503rJ3FJNpAblnYIerUF5r1JldbfzhmqiNSjvJJn13c5b0k5SH5l6kEEaOhhUlKQG5b3K29VgbhiB14O55c3rJDWfqemx6EVd9HqsYD1WsB4rWI8VrMcK1mMF67GC9VjBeqxgPVawHitYjxWsVWgeK1iPFazHCtZjBeuxgvVYwXqsYD1WsMhnLY8VrMcK1mMF67GC9VjBeqxgPVawHitYjxWsxwrWYwXrsYL1WMF6rGA9VrAeK1iPFazHCtYrmMcK1mMF67GC9VjBeqxgPVawHitYjxWsxwrWYwXrsYL1WMF6rGD9GVewXneN/h8=
HI-Link

## Slide 28: Parte Iv
Agora que temos cada um dos displays, só precisamos montá-los em ordem. Pegamos cada circuito e criamos uma caixinha personalizada. Assim todas as portas lógicas são transformadas em uma só, que recebe sinais invés de interruptores e envia sinais ao invés de lâmpadas. É importante perceber que como fizemos só as unidades, temos que pensar em algum meio de representar as dezenas (que estão presentes a partir de 10 e até 18), podemos ver assim, que temos os valores 01010 e 10010. Como bolamos essa lógica? Podemos perceber que é fácil identificar se o número está entre 16 e 18 , esses obviamente terão a dezena. Mas os valores entre 10 e 15, como percebemos isso? Vemos que o 10 é apenas o terceiro valor a ter o algarismo de milhar, se pudéssemos ignorar o 8 e o 9.. se o número tem a dezena de milhar é maior que 9, se o número tem o milhar é entre 8 e o máximo. Como fazemos para ignorar esse 8 e 9? É possível depois de perceber que o 8 só tem zeros e o 9 apenas um 1 (unidade), vamos seguir a lógica:

## Slide 29: Parte Iv
Eu estou pensando em um número binário. A maior casa dele é a milhar, que é 1. Se ele não tiver a casa das centenas como 1, a das dezenas será ALTA, e vice-versa. Perceba, que esse número obrigatoriamente está entre 10 e 15, pois o 8 e o 9 não podem ter nem a dezena nem a centena como 1, e meu número precisa ter ou um ou o outro.

## Slide 30: Parte Iv
Isso foi simples né? Agora está tudo completo, vamos ver o resultado: (o sistema das dezenas não está perfeito, pois nesse caso não há limites para entrada, é possível inserir um número maior que 18)

## Slide 31: Parte Iv
Para o decoder, é simples a lógica que devemos usar. Mas antes vamos definir algumas coisas, primeiro: O usuário deve desenhar o dígito nos displays e isso deve ser traduzido para um número binário de 4 dígitos, entretanto, faremos com que desenhos que não existem darão o valor 0000. Segundo: apesar de um pouco grande e bagunçado, faremos usando a mesma ideia do encoder. Vamos lá!
Como vai funcionar? Bom, a resposta é óbvia, com uma tabela verdade gigante. Deixe-me explicar, lembra daquela ordem que usamos ABCDEFG nos dígitos? Vamos pegar o valor 9 por exemplo, o 9 não tem o display vertical esquerdo inferior (VEI ou VIE), que sabemos que é o F, então se o desenho do número 9 fosse ser um número, seria 1111101, certo? Ou VVVVVFV. O 9 é 1001 em binário, assim como eram 7 displays, também são 4 dígitos, então teremos 4 circuitos, um para cada algarismo. Então como são 7 variáveis, teremos uma tabela de 128 linhas, com os displays acesos pelo usuário representando um número entre 0 e 127, onde apenas 9 dessas combinações entre os displays representa um número real em binário, e os outros 119 representam o número 0 (apesar de 118 não existirem).

## Slide 32: Parte Iv
Lembra que precisávamos da tabela verdade por escrito para colar no site? Bom, aqui estamos montando ela, já que cada uma tem no mínimo 119 zeros, temos que descobrir em que posição os outros valores ficam:

## Slide 33: Parte Iv
Continuando:

## Slide 34: Parte Iv
É bem simples de visualizar o que está acontecendo aqui, a primeira linha cheia de zeros representa apenas onde fica a posição de cada número, sendo que o zero é representado por um 'O'. Aqui por exemplo, podemos ver que já que cada saída (W,E,R e T) representa um algarismo do valor representado pelo display, na posição onde fica o 7 é formado o valor de 7 em binário. Agora que temos as tabelas verdades, podemos obter as expressões e fazer os circuitos.

## Slide 35: Parte Iv
Para o dígito W (milhar), a expressão lógica será a ∧ b ∧ c ∧ d ∧ e ∧ g
Para o E: (a ∧ b ∧ ¬c ∧ d ∧ e ∧ g) ∨ (a ∧ ¬b ∧ c ∧ d ∧ ¬e ∧ ¬f ∧ g) ∨ ( ¬a ∧ b ∧ c ∧ d ∧ ¬e ∧ ¬f ∧ ¬g)
Para o R: (a ∧ b ∧ ¬c ∧ d ∧ e ∧ f ∧ g) ∨ ( ¬a ∧ b ∧ c ∧ d ∧ e ∧ ¬f ∧ g) ∨ ( ¬a ∧ b ∧ c ∧ d ∧ ¬e ∧ ¬f ∧ ¬g) ∨ ( ¬a ∧ b ∧ c ∧ ¬d ∧ e ∧ f ∧ g)
Para o T: (a ∧ b ∧ d ∧ e ∧ ¬f ∧ g) ∨ ( ¬a ∧ c ∧ d ∧ ¬e ∧ ¬f ∧ ¬g) ∨ (b ∧ c ∧ d ∧ e ∧ ¬f ∧ g)
Assim já podemos montar os circuitos. Como não são tão complicados, eu não salvei as imagens, e já imediatamente montei o resultado final. Uni o decoder, o encoder, a soma e o overflow, juntos, de forma organizada temos o resultado final.
Link: https://www.mediafire.com/file/wrz5lkyhlmtkkcq/compartilhar.txt/file

## Slide 36: Parte Iv
Esse projeto pode ser dividido em 4 partes, na esquerda está o decoder, na direita o encoder junto ao overflow. Na parte inferior central vemos a soma, e na superior central vemos a demonstração, onde vemos 9 + 9 = 18 corretamente em binário. Resultado:

## Slide 37: Parte Iv

## Slide 38: Final
Agora que finalizamos, já é possível passar o projeto para a linguagem C.

## Slide 39: Final
Primeiro declarar as funções básicas, como vimos na página 2, a de soma, de carry, e iniciar a Main. Inicializar as variáveis, os 23 displays e 13 dígitos, assim como os 5 carrys e 2 mecânicas ou gráficas. Num arquivo separado, criar as extras, como TRIOR (3 or)

## Slide 40: Final
Para a parte gráfica, simples, caso um display seja verdadeiro, imprimir um espaço em branco onde ele ficaria. Os displays de entrada geram os valores a ser somados.

## Slide 41: Final
Após a soma, o valor obtido gera os displays da saída.

## Slide 42: Final
O programa funciona de forma que ao pressionar a tecla que representa cada display, a situação atual desse interruptor será alterada, fazendo ele acender ou apagar, usando a função kbhit que verifica se alguma tecla foi pressionada, e depois é só verificar qual foi. E é isso, muito obrigado a todos que acompanharam! :)
Link para testar o programa: https://www.mediafire.com/file/hscas9r6wc258bs/Projeto1.exe/file